Техническое задание

Анализатор лазерный микроциркуляции крови для врача общей практики «ЛАКК-ОП» (исполнение 2)

| №№ | Наименование параметра | Наличие функции или величины параметра, заданная по ТЗ |
| --- | --- | --- |
|  | , |
| 1. | Основные области клинического применения |
| 1.1. | Ангиология | Наличие |
| 1.2. | Неврология | Наличие |
| 1.3. | Кардиология | Наличие |
| 1.4. | Травматология и ортопедия | Наличие |
| 1.5. | Онкология | Наличие |
| 1.6. | Дерматология | Наличие |
| 1.7. | Комбустиология | Наличие |
| 2. | Основные характеристики |
| 2.1. | Неинвазивная диагностика перфузии ткани кровью в микроциркуляторном звене кровообращения | Наличие |
| 2.2. | Оценка показателя микроциркуляции крови в относительных перфузионных единицах | Наличие |
| 2.3. | Два одинаковых зондирующих канала для контроля состояния микроциркуляции на двух областях, например, контрольной и области, которая является предметом исследования | Наличие |
| 2.4. | Программное обеспечение для регистрации диагностической информации, спектрального анализа показателей ЛДФ, документирования и хранения диагностической информации | Наличие |
| 3. | Технические требования |
| 3.1. | Блок диагностики с двумя лазерами на длину волны излучения | 1,06 мкм |
| 3.2. | Встроенный в блок диагностики световодный зонд для исследования микроциркуляции | 2 шт. |
| 3.3. | CD-диск с программным обеспечением для обработки диагностической информации | 1 шт. |
| 3.4. | Передача зарегистрированной информации в компьютер | USB-порт |
| 3.5. | Кабель связи с компьютером | 1 шт. |
| 3.6. | Штатив для крепления световодного зонда | 2 шт. |
| 3.7. | Время установления рабочего режима | 30 минут |
| 3.8. | Время непрерывной работы | 4 часа |
| 3.9. | Мощность лазерного излучения, не более | 1 мВт |
| 3.10 | Габаритные размеры блока диагностики не более | 26(Д)*30(Ш)*18 см |
| 3.11. | Длина световодного зонда, не менее диаметр рабочей части не более | 1,8 м 3,5 мм |
| 3.12. | Вес анализатора не более | 4,0 кг |
| 4. | Документы |
| 4.1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4.2. | Декларация о соответствии | Наличие |
| 4.3. | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 4.4. | Технический паспорт | Наличие |
| 5. | Гарантийные обязательства |
| 5.1. | Гарантийный период. | 12 месяцев |